ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЕЙ УП «ММЗ»

BASIC SPECIFICATION

| МОДЕЛЬ Model | Число и расположение цилиндров Number and arrangement of cilinders | Тип системы газообмена Type of gas exchange system | Номинальная мощность, кВт (л.с.) Rated power, rw (hp) | Номинальная частота вращения, об/мин Rated speed, rpm | Максимальный крутящий момент, Н·м(кгс·м) Max. torgue, Nm (kgf·m) | Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин Speed of max. torgue, rpm | Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) Brake specific fuel consumption, g/kW·h (g/hp·h) | Масса, кг Mass, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ ДИЗЕЛИ БЕЗ НАДДУВА |
| Д-241/241Л | 4L | NA | 53 (72) | 2100 | 240 (24.5) | 1600 | 226 (166) | 430/490 |
| Д-242/242Л | 4L | NA | 46 (62) | 1800 | 241 (24.6) | 1400 | 226 (166) | 430/490 |
| Д-243/243Л | 4L | NA | 60 (81) | 2200 | 258 (26.3) | 1600 | 226 (166) | 430/490 |
| Д-243.1 | 4L | NA | 61(83) | 2200 | 305 (31) | 1600 | 226 (166) | 430 |
| Д-244/244Л | 4L | NA | 42 (57) | 1700 | 235.4 (24) | 1400 | 226 (166) | 430 |
| Д-247 | 4L | NA | 71 (97) | 2350 | 310 (31.6) | 1600 | 231 (170) | 440 |
| Д-248 | 4L | NA | 44 (60) | 2000 | 2420 (24.7) | 1600 | 220 (162) | 430 |
| Д-248.1 | 4L | NA | 37 (50) | 1800 | 224 (23) | 1400 | 220 (162) | 430 |
| Д-242С | 4L | NA | 47.5 (64.4) | 1800 | 252 (25.7) | 1400 | 230 (169) | 430 |
| Д-243С | 4L | NA | 60 (81.6) | 2200 | 260.5 (26.6) | 1400 | 235 (173) | 430 |
| Д-244С | 4L | NA | 43.5 (59) | 1700 | 244 (25) | 1400 | 230 (169) | 430 |
| Д-248С | 4L | NA | 44 (60) | 2000 | 2420 (24.7) | 1600 | 220 (162) | 430 |
| ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ ДИЗЕЛИ С НАДДУВОМ (тракторные) |
| Д-245/245Л | 4L | Т | 77 (105) | 2200 | 384 (39.2) | 1400 | 220 (162) | 450/485 |
| Д-245.5 | 4L | Т | 65 (88.7) | 1800 | 397 (40.5) | 1400 | 217 (159.6) | 450 |
| Д-245.16/16Л | 4L | Т | 93(126.5) | 1800 | 567 (57.9) | 1400-1500 | 220 (162) | 495/512 |
| Д-245С | 4L | Т | 79 (107.4) | 2200 | 392 (40) | 1400 | 230 (169) | 450 |
| Д245.5С | 4L | Т | 66 (89.7) | 1800 | 404 (41) | 1200 | 225 (165.4) | 450 |
| Д-245С2 | 4L | ТW | 81(110.2) | 2200 | 440 (44.9) | 1600 | 240 (176.5) | 430 |
| Д-245.2С2 | 4L | ТW | 90(122.4) | 2200 | 501 (51) | 1600 | 245 (180) | 450 |
| Д-245.5С2 | 4L | ТW | 70(95.2) | 1800 | 464 (47.3) | 1400 | 220 (162) | 430 |
| Д-245.16С2 | 4L | ТW | 95(129.2) | 1800 | 630 (64.3) | 1400 | 220 (162) | 495 |
| Д-245.42С2 | 4L | ТW | 55(74.8) | 1800 | 365 (37.2) | 1400 | 220 (162) | 430 |
| Д-245.43С2 | 4L | ТW | 62(84.3) | 1800 | 411 (41.9) | 1400 | 220 (162) | 430 |
| ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДИЗЕЛИ С НАДДУВОМ (тракторные) |
| Д-260.1 | 6L | Т | 114 (155) | 2100 | 622 (63.5) | 1400 | 220 (162) | 650 |
| Д-260.2 | 6L | Т | 96 (130) | 2100 | 500 (51.0) | 1400 | 226 (166) | 650 |
| Д-260.4 | 6L | ТW | 154 (210) | 2100 | 808 (82.3) | 1500 | 220 (162) | 700 |
| Д-260.7 | 6L | ТW | 184 (250) | 2100 | 961 (98.1) | 1500 | 217 (160) | 750 |
| Д-260.8 | 6L | Т | 75 (102) | 1800 | 497 (50.6) | 1500 | 220 (162) | 650 |
| Д-260.9 | 6L | TW | 132 (179.5) | 2100 | 690(70.4) | 1500 | 220 (162) | 650 |
| Д-260.14 | 6L | TW | 103 (140) | 1800 | 682 (69.6) | 1300-1450 | 220 (162) | 600 |
| Д-260.16 | 6L | TW | 206 (280) | 2100 | 1124 (114.7) | 1500 | 220 (162) | 1150 |
| Д-260.1С | 6L | Т | 116 (157.7) | 2100 | 615 (62.7) | 1400 | 238 (175) | 650 |
| Д-260.2С | 6L | Т | 98 (133.3) | 2100 | 529 (53.9) | 1400 | 235 (173) | 650 |
| Д-260.4С | 6L | ТW | 156(212) | 2100 | 807 (82.3) | 1500 | 220 (162) | 700 |
| Д-260.7С | 6L | ТW | 186(253) | 2100 | 965 (98.4) | 1500 | 220 (162) | 700 |
| Д-260.9С | 6L | ТW | 132 (179,5) | 2100 | 690 (70.4) | 1500 | 220 (162) | 650 |
| Д-260.14С | 6L | TW | 103 (140) | 1800 | 682 (69.6) | 1400 | 235 (173) | 600 |
| Д-260.1С2 | 6L | ТW | 116 (157.7) | 2100 | 659 (67.2) | 1500 | 220 (162) | 600 |
| Д-260.2С2 | 6L | ТW | 100 (136) | 2100 | 568 (58) | 1500 | 226 (166) | 600 |
| Д-260.4С2 | 6L | ТW | 156 (212) | 2100 | 922 (94) | 1500 | 220 (162) | 650 |
| Д-260.7С2 | 6L | ТW | 186(253) | 2100 | 1100 (112) | 1500 | 217 (160) | 700 |
| Д-260.9С2 | 6L | TW | 132 (179.5) | 2100 | 780 (79.6) | 1400 | 220 (162) | 600 |
| Д-260.14С2 | 6L | TW | 103 (140) | 1800 | 710 (72.5) | 1400 | 245 (180) | 600 |
| ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ ДИЗЕЛИ С НАДДУВОМ (автомобильные) |
| Д-245.7* | 4L | ТW | 90 (122.4) | 2400 | 423 (43) | 1300 | 215 (158) | 530 |
| Д-245.9* | 4L | ТW | 100 (136) | 2400 | 460 (47) | 1300 | 215 (158) | 430 |
| Д-245.12 | 4L | Т | 80 (108.8) | 2400 | 350 (35.7) | 1300-1700 | 218 (160.3) | 430 |
| Д-245.12С | 4L | Т | 80 (108.8) | 2400 | 353 (36) | 1300-1700 | 218 (160.3) | 430 |
| Д-245.7Е2 | 4L | ТW | 90 (122.4) | 2400 | 422 (43.1) | 1500 | 210 (154) | 600…640 |
| Д-245.9Е2 | 4L | ТW | 100 (136) | 2400 | 446 (45.5) | 1500 | 210 (154) | 500…540 |
| Д-245.11Е2 | 4L | ТW | 80 (108.8) | 2400 | 355 (36.2) | 1500 | 210 (154) | 500 |
| Д-245.30Е2 | 4L | ТW | 115 (156.4) | 2400 | 526 (53.7) | 1600 | 210 (154) | 500…540 |
| ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДИЗЕЛИ С НАДДУВОМ (автомобильные) |
| Д-260.5С | 6L | ТW | 169 (230) | 2100 | 883 (90.1) | 1300-1600 | 215 (158) | 750 |
| Д-260.11 | 6L | ТW | 136 (185) | 2100 | 745 (76) | 1500 | 210 (154) | 750 |
| Д-260.13 | 6L | ТW | 150 (204) | 2100 | 768 (78.4) | 1300-1575 | 210 (154) | 750 |
| Д-260.5Е2 | 6L | ТW | 169 (230) | 2100 | 890 (90.8) | 1500 | 205 (151) | 750 |
| Д-260.11Е2 | 6L | ТW | 136 (185) | 2100 | 720 (73.5) | 1400 | 205 (151) | 750 |
| Д-260.12Е2 | 6L | ТW | 184 (250) | 2100 | 970 (90) | 1500 | 205 (151) | 750 |
| Д-260.13Е2 | 6L | ТW | 150 (204) | 2100 | 790 (80.6) | 1500 | 205 (151) | 750 |

| L – рядное, вертикальное; in line, vertical H – рядное, горизонтальное; in line, horizontal NA – без турбонаддува; natural aspiration Т – с турбонаддувом; turbocharged TW – с турбонаддувом и промежуточным охлаждении наддувочного воздуха; turbocharged and supercharding air intercooling Диаметр цилиндра х ход поршня; bore and stroke – 110x125 mm | ДИЗЕЛИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ на соответствие требованиям охраны окружающей среды: Без обозначения - в странах СНГ * и С - по Правилам ЕЭК ООН № 24-03, 49-02А, 96 и Правилам ЕРА (США) С2 - по Правилам ЕЭК ООН № 24-03, II ступени Директивы 2000/25/ЕС (Правила ЕЭК ООН № 96-01) Е2 - по Правилам ЕЭК ООН № 24-03, 85 и 49-02В (ЕВРО-2) |
| --- | --- |